Nr postępowania: BGK.271.1.69.2021

Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowo - kosztorysowych dot. inwestycji planowanych do realizacji na terenie Gminy Miejskiej Skórcz 
(II postępowanie) w podziale na części:

- Utwardzenie pobocza przy ul. 27 Stycznia w Skórczu (numery nieparzyste)

- Przebudowa dróg gminnych ulic Cypriana Kamila Norwida i Wysokiej w Skórczu

- Przebudowa dróg gminnych ulic Adama Mickiewicza i części Stefana Żeromskiego w Skórczu

- Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Jana III Sobieskiego i Gen. Józefa Hallera (tryfty) w Skórczu

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kociewskiej w Skórczu

1. Przedmiot zamówienia dla wszystkich powyższych części obejmuje wykonanie między innymi:

- Pozyskanie mapy do celów projektowych lub informacyjnej w skali 1:500

- Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego (w tym urządzeń obcych oraz zieleni) nawierzchni i pasa drogowego wraz z wykonaniem pomiarów geodezyjnych w terenie. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w formie tabelarycznej zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki, kolidujących z projektowanym zamierzeniem. W tabeli winny znaleźć się takie informacje jak: gatunek drzewa, średnica pnia na wysokości 5 cm oraz numer działki). Drzewa przeznaczone do wycinki należy zaznaczyć na mapie w projekcie.

- Wykonanie projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych we wszystkich niezbędnych branżach opracowanych w oparciu o wykonane przez Wykonawcę pomiary geodezyjne w terenie wraz z opiniami, decyzjami, uzgodnieniami i sprawdzeniami w zakresie wynikającym z właściwych przepisów w tym:

- projekty docelowej organizacji ruchu (w przypadku przebudowy dróg),

- zezwolenie konserwatora zabytków

- zezwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

- uzgodnienie ZUD

- inne w miarę potrzeb

- Uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień pozwalających na dokonanie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

- Przygotowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub o wniosku o pozwolenie na budowę

- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);

- Przedmiaru robót;

- Kosztorysu ofertowego (ślepego);

- Kosztorysu inwestorskiego.

Rozwiązania projektowe, będą rezultatem uzgodnień z Urzędem Miejskim w Skórczu dokonywanych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek w specyfikacjach warunków zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.

Obiekty budowlane należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach, w szczególności zagospodarowanie materiałów z rozbiórek.

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich materiałów do wykonania obiektów budowlanych, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń.

Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych w zgłoszeniu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, sporządzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane lub innych ustaw. W zależności od potrzeb, elementy dokumentacji projektowej, takie jak szkice, rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie zostaną dołączone do w/w wniosku.

W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadać wszystkie uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, w szczególności wynikającymi z ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub powiązanymi z powyższą ustawą.

Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień powinny przedstawiać niezbędny zakres szczegółowości projektowanego zadania. Niezależnie od warunków zawartych w specyfikacjach warunków zamówienia i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych.

Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta wymagane prawem, określone są w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. Wykonawca musi we własnym zakresie pozyskać od zarządcy drogi informację o wydanych m.in.: decyzjach, uzgodnieniach odnośnie urządzeń obcych na odcinku drogi gminnej objętym danym opracowaniem projektowym. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją dokumentacji projektowej. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla przedmiotu zamówienia, tj. na które Zamawiającemu przysługuje zażalenie lub odwołanie w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy.

W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca projektu zobowiązuje się do nieodpłatnego wydania opinii do skierowanych przez Zamawiającego opracowań związanych z projektowanym odcinkiem drogi, na który jest zawarta umowa.

Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem” Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez Zamawiającego za dokumentację. W związku z tym Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt wykonawczy w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych. Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- część opisowa będzie pisana komputerowo,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

- rysunki będą wykonane w/g zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą opisy dotyczące treści rysunku (kilometraż, temat rysunku, kolejną numerację itp.), podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

Ponadto wymaga się aby:

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z „MS Word”,

- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z „MS Excel”,

- rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami „AutoCAD” lub „MicroStation”.

- kosztorys inwestorski zapisany za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z „MS Excel” *xls lub w standardzie programu „Norma” *ath

Współpraca z Zamawiającym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu i wnoszenia uwag do zamówionych prac projektowych w trakcie ich sporządzania.

Projekt budowlany i wykonawczy zwany dalej projektem

- Projekty należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015, poz. 460 z późn. zmianami),

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami),

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 687 z późn. zmianami),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zmianami/,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zmianami/,

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz.430 z późn. zmianami/,

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 63 poz. 735 z późn. zmianami/,

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jaki należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. 2014 poz. 1800 z późn. zmianami/,

Projekt należy wykonać:

- w formie opisowej oraz rysunkowej

- z uwzględnieniem profilu podłużnego, projektowanych skarp, charakterystycznych przekrojów normalnych, przekrojów poprzecznych,

- projektowane ciągi komunikacyjne należy dowiązać do istniejącego zagospodarowania terenu z zachowaniem istniejących spadków nawierzchni.

Projekt należy wykonać na mapie sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych lub na mapie dla celów informacyjnych.

Projekt musi być wykonany dla wszystkich niezbędnych branż przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w zakresie projektowania, uzyskania warunków technicznych, uzgodnień, pozwoleń itp. Wszystkie zaprojektowane branże należy przedstawić na projekcie zagospodarowania terenu. W każdym projekcie branżowym zamieścić komplet uzgodnień dotyczących tej branży.

Projekt wykonawczy ma zawierać elementy niezbędne do realizacji robót budowlanych w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich ewentualnych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism. Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierać klauzulę ostateczności.

Sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120. poz. 1126/.

Projekt docelowej organizacji ruchu  (jeśli dotyczy) należy wykonać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zmianami) wraz z aktualnie obowiązującymi załącznikami,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

- Ustawa z 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (teks jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zmianami).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla robót nawierzchniowych przy przebudowie dróg należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zmianami/.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać na podstawie najnowszej wersji Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKiA, dostosowując do specyfiki zadania (obiektu). Wszelkie zmiany treści specyfikacji pochodzących z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST powinno być uzgodnione z Zamawiającym.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, w oparciu o przedmiar robót sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego / Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zmianami/.

Kosztorys inwestorski należy wykonać w układzie specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389/.

Skład dokumentacji projektowej

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację zarchiwizowaną na płytach CD w formatach źródłowych i w formacie pdf wraz ze skanami opinii i uzgodnień w 1 egz. oraz w wersji papierowej w tym w zależności od zadania :

- 5 egzemplarzy projektu budowlanego z kopiami uzgodnień + 1 egzemplarz z oryginałami opinii, uzgodnień i decyzji (dotyczy również projektów branżowych)

- projekt budowlany i wykonawczy -5 egz.

- kosztorys inwestorski – 2 egz.

- kosztorys ofertowy – 2 egz.

- szczegółowy przedmiar robót (dla wszystkich branż) – 2 egz.

- szczegółowa ST wykonania i odbioru robót – 2 egz.

- Informacje BIOZ,

- zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu – 3 egz.

Wersja elektroniczna projektów w pdf winna być tożsama z wersją papierową i dostarczona w jednym pliku. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją papierową.

Kosztorys ofertowy należy, również, dostarczyć Zamawiającemu zarchiwizowany na w/w płycie CD w pliku/ach stanowiącym arkusz kalkulacyjny kompatybilny z „MS Excel” lub „NORMA” w 1 egzemplarzu. Wersja elektroniczna musi być tożsama z przekazaną wersją papierową. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją papierową.

Wersja elektroniczna projektów w pdf winna być tożsama z wersją papierową i dostarczona w jednym pliku.

W razie potrzeby Wykonawca powinien zapewnić udział w pracach projektowych innych branżystów.

- Charakterystyka przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części

  - Utwardzenie pobocza przy ul. 27 Stycznia w Skórczu (numery nieparzyste)

Należy zaprojektować pobocze utwardzone lewej strony drogi gminnej – ulicy 27 Stycznia w Skórczu. Pobocze należy zaprojektować z kostki betonowej koloru szarego, o szerokości 1,5 m i na długości ok. 240 mb, zgodnie z lokalizacją wskazaną na rysunku Nr 2.1. W ramach zadania należy zaprojektować również zjazdy.

Rys. 2.1. – ul. 27 Stycznia w Skórczu

  - Przebudowa dróg gminnych ulic Cypriana Kamila Norwida i Wysokiej w Skórczu

Należy zaprojektować jednię oraz chodniki dróg gminnych tj. ulicy Cypriana Kamila Norwida oraz Wysokiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą 27 Stycznia do wjazdu do szkoły podstawowej. Chodniki należy zaprojektować z kostki betonowej o szerokości 1,5 m, natomiast nawierzchnia jezdni powinna być asfaltowa o szerokości 5,5 m i długości około 450 mb. Zakres prac projektowych przedstawia mapa lokalizacyjna - rysunek Nr 2.2. W ramach zadania należy również zaprojektować wpusty uliczne odprowadzające wody opadowe z jedni do zaprojektowanej już kanalizacji deszczowej oraz zjazdy.

Rys. 2.2. – ul. Cypriana Kamila Norwida i Wysoka w Skórczu

  - Przebudowa dróg gminnych ulic Adama Mickiewicza i części Stefana Żeromskiego w Skórczu

Należy zaprojektować jednię oraz chodniki dróg gminnych tj. ulic Adama Mickiewicza oraz Stefana Żeromskiego w zakresie wskazanym na projekcie koncepcyjnym – rysunek nr 2.3. Chodniki należy zaprojektować z kostki betonowej o szerokości 1,5 m, nawierzchnia jezdni powinna być z kostki betonowej o szerokości 5,5 m. Długość drogi do przebudowy to około  – długości około 160 mb. Należy zaprojektować kanalizację deszczową. Projekt należy wykonać w oparciu o projekt koncepcyjny – rys. 2.3.

Rys. 2.3. – ul. Adama Mickiewicza i Stefana Żeromskiego w Skórczu

  - Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Jana III Sobieskiego i Gen. Józefa Hallera (tryfty) w Skórczu

Należy zaprojektować nawierzchnię ciągu pieszego pomiędzy ulicami Jana III Sobieskiego i gen. Józefa Hellera tj. „Tryfty” w Skórczu o długości około 105 mb Nawierzchnię należy zaprojektować z kostki kamiennej. Należy również zaprojektować wymianę kanalizacji deszczowej na całej długości ciągu pieszego. W ramach zadania należy zaprojektować budowę oświetlenia ulicznego w postaci latarni stylizowanych na staromiejskie. W obrębie przepustu nad rzeką Szoryca należy zaprojektować ogrodzenie po obu stronach ciągu pieszego, również stylizowane na staromiejskie. Projekt zagospodarowania musi wpisywać się w otoczenie staromiejskiego układu architektonicznego i uzyskać uzgodnienie konserwatora zabytków. Lokalizacja zgodna z Rysunkiem nr 2.4.

Rys. 2.4. – „TRYFTA”

  - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kociewskiej w Skórczu

Należy zaprojektować sieć kanalizacji deszczowej o długości około 550 mb (w tym około 400 m wraz z wykonaniem wpustów ulicznych w obrębie ulicy Kociewskiej i około 150 mb odcinek odprowadzający wodę do rzeki Szoryca).  Należy rozważyć możliwość włączenia  kanalizacji do istniejącej sieci na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych lub w przypadku braku możliwości technicznych bezpośrednio do rzeki Szoryca. W tym przypadku konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

Rys. 2.5. – ul. Kociewska w Skórczu